## Slide 1: The Realization of 2D Reconstruction of Axial Computed Tomography
2021.4.19
轴向CT二维平面重建的算法实现

## Slide 2: 基于Python 3.X
Numpy
Scipy
PIL
Phantominator
Numba
Math
包含库：

## Slide 3
测量每个视角的投影p(t, )
对投影p(t, )补0，得到p(t, )
傅立叶变换，得到P(, )
乘以斜坡滤波器H()，得到G(, )
傅立叶逆变换，得到滤波投影g(t, )。
反投影g(t, )，并加入图像f(x, y)。
循环结束？
Filter Back Projection

## Slide 4
采用Phantominator库提供的Shepp-Logan体膜

## Slide 5: Part Ⅰ:提取投影数据（模拟CT投影过程）
#512次旋转，对每一个轴方向做sum（）

## Slide 6: Channel = 512 Length = 512 Float64

## Slide 7
测量每个视角的投影p(t, )
傅立叶变换，得到P(, )
乘以斜坡滤波器H()，得到G(, )
傅立叶逆变换，得到滤波投影g(t, )
反投影g(t, )，并加入图像f(x, y)
循环结束？
①
②
③
④
⑤
对投影p(t, )补0，得到p(t, )

## Slide 8: 傅立叶变换，得到P(, )
Part Ⅱ
对每一个channel中的数据分别进行一维FFT
Data为512*512的投影数据p(t, )
f_data为它的频域表示P(, )

## Slide 9: 乘以斜坡滤波器H()，得到G(, )
Part Ⅲ
1）构造滤波器
直接反投影法引起的星型伪影主要是由于反投影到图像中的低频成分幅值太大，而有不具备分辨物体位置的能力。所以我们要用一个斜坡函数把低频成分过滤掉。同时我们考虑到用矩形窗会造成Gibbs现象，所以必须对滤波器稍作平滑处理

## Slide 10: 直接反投影

## Slide 11: Gibbs现象
矩形滤波器
Hamming窗滤波器

## Slide 12: 高增益
高频
低频
低频
低增益
效果最好

## Slide 13
a = 0.5 ---------- Hanning窗
a = 0.54 ---------- Hamming窗

## Slide 14
1） 应用滤波器
对于每一个channel的P(, )，乘上滤波器
高频
低频
低频

## Slide 15: 傅立叶逆变换，得到滤波投影g(t, )
Part Ⅳ
对每一个channel中的频域数据分别进行一维逆FFT
prj就是我们要用来进行反投影的数据g(t, )

## Slide 16: 反投影g(t, )，并加入图像f(x, y)
Part Ⅴ

## Slide 18: 对应512个
同一个对应多个，把加到所有符合的上

## Slide 19: 把灰度标定到0~255
使用PIL库的fromarray函数转化为图片

## Slide 20: 原图 重建图

## Slide 21
原始数据
频域加窗后

## Slide 22
存在一个圆形伪影，此伪影即为Wrap-Around伪影

## Slide 23: 需要进行补零操作
Wrap –around效应，混叠伪影

## Slide 24
未补零
补零后

## Slide 25: Hamming
Hanning
Shepp-Logan

## Slide 26: 高增益
高频
低频
低频
低增益
效果最好

## Slide 27: Hamming Ramp

## Slide 28: Hamming Ramp

## Slide 31: Iterative Reconstruction

## Slide 32
原图 迭代法

## Slide 33
FBP法 迭代法